1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması amacıyla Kırklareli Üniversitesi bünyesinde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması ve takibinin yapılmasını amaçlar.

2. KAPSAM:

Kırklareli Üniversitesine bağlı tüm birimlerin, bünyelerinde bulunan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şarları Yönetmeliğinde belirtilen tanım ve EK-III de belirtilen periyodik kontrole tabi araç, gereç, tesis ve tesisatları kapsar.

3. TANIMLAR :

Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı

İSGK: Kırklareli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şarları Yönetmeliği” nde  belirtilen iş ekipmanlarının teknik  teknik özelliklerinin gerektirdiği ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri

Periyodik kontrol metodu: “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şarları Yönetmeliği” ‘nde  belirtilen EK-III de ilgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler.

4. SORUMLULAR / SORUMLULUKLAR :

Bu prosedürün uygulanmasından Kırklareli Üniversitesi Rektörlük makamı başta olmaz üzere, araç gereçlerin bağlı olduğu birim işveren vekilleri ile enstitü, fakülte, yüksekokul sekreterleri ile daire başkanlıklarında ilgili şube müdürlükleri sorumludur.

4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

- Birimlerden gelecek periyodik kontrol raporlarında ekipmanların, tesis ve tesisatların test ve kontrol raporlarını inceleyerek, uygunsuzluklar var ise birimlere geri bildirimde bulunur. Geri bildirim resmi yazı ile olabileceği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Öneri Tespit defterine yazılarak da bildirilebilir.

- Birimlerin yıl başında bildirecekleri iş ekipmanları ve kontrol tarihlerine göre yıllık çalışma ve periyodik kontrol planını hazırlayarak, birim yöneticilerinin onayına sunar.

- Periyodik kontroller ile ilgili mevzuat da bilgi bulunamaması veya çelişki ile karşılaşılması durumlarında ilgili birim(ler)in görüş isteklerine cevap verir.

4.2. Birim Sorumluları İşveren Vekilleri :

- Birimlerde bulunan ve mevzuat da periyodik kontrole tabi bulunan iş ekipmanlarının tespitini yapar.

- Periyodik kontrolleri yapılacak iş ekipmanlarının kontrol tarihlerini planlayarak İSGK ya bildirir.

- Periyodik kontrolleri yapılan iş ekipmanlarının kontrol raporlarının bir örneğini İSGK ya gönderir.

5. UYGULAMA:

- Birimler, bünyelerinde bulunan ve ilgili yönetmelikte periyodik kontrollere tabi iş ekipmanlarının bu prosedürde yer alan Tablo-1 e göre tespiti yapılır. Tabloda yer almayan ve tereddüt yaşanan iş ekipman kontrolleri için İSGK ‘nden görüş alınır.

- Her yılın ocak ayı ikinci haftasına kadar ilgili iş ekipmanlarının yıllık çalışma ve periyodik kontrol planı içinde dahil edilmesi amacıyla periyodik kontrollerinin yıl içinde ne zaman yapılacağı belirlenerek, İSGK ‘ne bildirilir.

- Periyodik kontrol sonrası düzenlenen rapor aslı birimde kalmak kaydı ile bir örneği İSGK ya gönderilir.

- Periyodik kontroller sonrasında iş ekipmanında uygunsuzluk tespit edilmiş ise İSK.PR.003 İSG DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ ‘ne uygun olarak düzeltici faaliyet başlatılır.

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarıcında periyodik kontrol sonrasında kullanımı uygun görülmeyen iş ekipmanın kullanımı engellenir.

- Topraklama, paratoner ölçümleri her yılın temmuz veya ağustos ayında yapılacak şekilde planlanır.

- Yangın söndürme ekipmanlarının mevzuatta belirtilen periyodik kontrollerinin yanında, İSK.FR.003 YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI KONTROL FORMU ile aylık kontrollerinin yapılarak, kayıt altına alınması sağlanır.

TABLO-1 Periyodik Kontrol/Muayene Gerektiren Ekipman ve Kontrol Süreleri

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şarları Yönetmeliği ‘ne göre hazırlanmıştır.)

|  | EKİPMAN ADI | KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) |
| --- | --- | --- |
| Basınçlı kaplar | Buhar kazanları | 1 Yıl |
|  | Kalorifer kazanları | 1 Yıl |
|  | Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz) | 3Yıl |
|  | Taşınabilir asetilen tüpleri | 2 Yıl |
|  | Manifoldlu asetilen tüp demetleri | 1 Yıl |
|  | Manifoldlu tüp demetleri | 1 Yıl |
|  | Sıvılaştırılmış gaz tankları(LPG, vb) (yerüstü) | 10 Yıl |
|  | Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, vb) (yer altı) | 10 Yıl |
|  | Kullanımdaki LPG tüpleri | 1 Yıl |
|  | Basınçlı hava tankları | 1 Yıl |
|  | Kriyojenik tanklar | 1 Yıl |
|  | Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar | 10 Yıl |
| Kaldırma Ekipmanları | Kaldırma ve/veya iletme araçları | 1 Yıl |
|  | Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) | 1 Yıl |
|  | Yürüyen merdiven ve yürüyen bant | 1 Yıl |
|  | İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) | 1 Yıl |
|  | Yapı İskeleleri | 6 Ay |
| Tesisatlar | Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner | 1 Yıl |
|  | Akümülatör, Transformatör | 1 Yıl |
|  | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı | 1 Yıl |
|  | Yangın Söndürme cihazı | 2 Yıl |
|  | Havalandırma ve Klima Tesisatı | 1 Yıl |

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

İSK.FR.003 YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI KONTROL FORMU

İSK.PR.003 İSG DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Revizyon Takip Tablosu

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 01/01/2019 | İlk Yayın |
| 01 | 06/05/2019 | 1-Doküman kodlarının güncellemesi yapıldı. |